VISUALASISATION ET MESURES

DE TENSIONS ALTERNATIVES

CORRIGES DES EXERCICES

Exercice n° 1 page 139

L’unité de fréquence est le hertz, de symbole Hz.

Exercice n° 2 page 139

La tension du secteur est alternative, périodique et sinusoïdale.

Exercice n° 3 page 139.

En France, la fréquence de la tension du secteur est 50 Hz.

Exercice n° 4 page 139.

Pour une tension sinusoïdale, un voltmètre utilisé en mode alternatif indique la tension efficace de cette tension.

Exercice n° 5 page 139.

Les valeurs de tensions indiquées sur les appareils sont des tensions efficaces.

Exercice n° 6 page 140.

L’oscillogramme n° 1 représente une tension alternative périodique car cette tension varie au cours du temps.

Exercice n° 7 page 140.

- La valeur maximale de la tension visualisée est :

2 V/div  X   2 div  = 4 V donc Umax = 4 V

- La période de cette tension visualisée est :

5 ms/div   X    5 div = 25 ms donc T = 25 ms ou T = 0,025 s

Exercice n° 8 page 140.

- La fréquence d’une tension périodique est le nombre de motifs élémentaires par seconde.

- L’unité de fréquence est le hertz de symbole Hz.

- La relation mathématique entre la période et la fréquence s’écrit T = 1 / f.

Exercice n° 9 page 140.

- La tension du secteur n’est pas continue. 				Vrai

- La tension du secteur est alternative.					Vrai

- La tension du secteur est périodique.					Vrai

- La tension du secteur n’est pas sinusoïdale 				Faux

- La fréquence de la tension du secteur en France est 60 Hz	Faux

Exercice n° 10 page 140.

Comme la tension est sinusoïdale, la tension affichée par le voltmètre est une tension efficace de 6 V.

Exercice n° 11 page 140.

Les tensions affichées sur ces appareils sont des tensions efficaces.

Exercice n° 12 page 140.

Pour une tension sinusoïdale donnée, un voltmètre utilisé en mode alternatif indique la valeur efficace de cette tension.

Exercice n° 13 page 140.

La relation de proportionnalité entre la valeur efficace et la valeur maximale d’une tension sinusoïdale est b et c.

Exercice n° 14 page 140

- Oscilloscope

- Fréquence

- Efficace

- Voltmètre

- Alternative

- Sinusoïdale

- Hertz

Exercice n° 15 page 141.

Exercice résolu.

Exercice n° 16 page 141.

a) La période de la tension est 10ms/div   X 5 div = 50 ms donc T = 50 ms ou encore      T = 0,05s

- La valeur maximale de la tension est 5 V/div  X  3,4 = 17 V donc Umax = 17 V.

Exercice n° 17 page 141.

T = 1/f donc T = 1/98,2 X 106  = 1,018 X 10-8 s donc T = 1,018 X 10-8 s

Exercice n° 18 page 141.

- Il faut d’abord cliquer sur le trombone puis sur le nom du fichier joint.

- C’est une tension sinusoïdale.

- Cette fréquence est de 50 Hz en France.

Exercice n° 19 page 141.

- La fréquence de la tension du secteur en France est 50 Hz.

- Calculons T1 en France et T2 aux Etats-Unis

T1 = 1/50 = 0,020 s

T2 = 1/60 = 0,016 s

La période est donc plus grande en France.

Exercice n° 20 page 141.

- Les tensions qui ont la même période sont les tensions 2 et 3.

- Les tensions qui ont la même valeur maximale sont les tensions 1, 2 et 4.

Exercice n° 21 page 141.

La tension 1 est continue.

La tension 2 est variable, alternative et périodique.

La tension 3 est variable, alternative, périodique et sinusoïdale.

La tension 4 est variable, alternative et périodique.

Exercice n° 22 page 142.

- L’hypothèse de Pierre est fausse car la courbe affichée n’est pas une sinusoïde.

- C’est une tension variable, périodique et alternative.

Exercice n° 23 page 142.

- C’est une tension variable, périodique, alternative et sinusoïdale.

- La période  de la tension du secteur est 5ms/div X 4 = 20 ms donc T = 20 ms.

- La fréquence est f = 1/T sot 1/0,02 = 50 Hz donc f = 50 Hz.

Exercice n° 24 page 142.

- La valeur efficace est 8,5 : 1,4 = 6 V

- F = 1/0,01 = 100 Hz donc f = 100 Hz

Exercice n° 25 page 142.

C’est une tension continue car sa valeur reste constante au cours du temps.

Exercice n° 26 page 142.

- Il y a bien proportionnalité entre la première et la deuxième ligne car les valeurs de la ligne 2 sont obtenues en multipliant les valeurs de la  ligne 1 par un même nombre.

- Dans ce cas précis, le coefficient de proportionnalité est racine de 3.

- Umax = Ueff  X

Exercice n° 27 page 142.

- La valeur maximale de la tension visualisée est : 3,4 X 5 = 17 V.

- La valeur efficace est 17/1,4 = 12 V

- On peut utiliser un voltmètre en mode alternatif.

- T = 5 X 0,2 = 1 ms soit T = 0,001 s donc f = 1/0,001 soit f = 1000 Hz.

Exercice n° 28 page 143.

- T1 = 1/20 soit T1 = 0,05 s ; T2 = 1/20000 soit T2 = 5 X 10-5 s soit T2 = 0,005 ms.

- La fréquence est donc grande car la période est petite.

Exercice n° 29 page 143.

A faire vous-même.

Exercice n° 30 page 143.

- Electrocution : mort due à un passage électrique à travers le corps.

- F = 50 Hz.

- Umax = 230 X 1,4 = 322 V

Exercice n° 31 page 143.

- Unité de mesure de fréquence.

- T = 1 X 10-7 s