LA RESISTANCE ELECTRIQUE

CORRIGES DES EXERCICES

Exercice n° 1 page 121

Pour un générateur donné, plus la résistance d’un dipôle « résistance » dans le circuit est grande et plus l’intensité est faible.

Exercice n° 2 page 121

L’affirmation qui est correcte est la b : « l’intensité du courant est la même dans les deux circuits ».

Exercice n° 3 page 121

- Le symbole qui désigne l’unité de résistance est Ω.

- Le nom de cette unité est l’ohm.

Exercice n° 4 page 121

- Le calibre choisi est 200 Ω.

- Le résultat de la mesure est 118,9 Ω

Exercice n° 5 page 121

- ohmmètre

- résistance

- ohm

- intensité

Exercice n° 6 page 121

- L’appareil utilisé s’appelle un ohmmètre.

- R = 0,221 kΩ.

- Le calibre utilisé est 2 kΩ. Il est le plus adapté car il est immédiatement supérieur à la valeur mesurée.

Exercice n° 7 page 121

- La lampe brille le plus dans le cas n° 2 donc l’intensité du courant y est la plus grande.

- Le montage dont la résistance est la plus grande est le n° 1.

Exercice n° 8 page 122

La première résistance fait 39 Ω et la seconde fait 1000 Ω ou 1kΩ.

Exercice n° 9 page 122

A faire sur ton ordinateur.

Exercice n° 10 page 122

a) 	39 Ω			= 0,039 kΩ

b) 	2,7 kΩ		= 2700 Ω

c) 	1,8 MΩ		= 1800000 Ω

d) 	3,3 MΩ		= 3300 kΩ

e) 	8200 kΩ		= 8,2 MΩ

f) 	5600000 Ω		= 5,6 MΩ

Exercice n° 11 page 122

- La résistance d’un fil conducteur dépend du matériau dans lequel il est fait (ligne 2 et ligne 3)

- La résistance d’un fil conducteur dépend de son diamètre ; elle augmente quand le diamètre diminue.

- La résistance d’un fil conducteur dépend de sa longueur ; elle augmente quand la longueur augmente.

Exercice n° 12 page 122

- Georg Ohm (1787 – 1854) était un physicien allemand. Il a découvert les propriétés quantitatives des courants électriques.

- La grandeur dont l’unité porte son nom est l’ohm, unité de résistance.

- Quand sa longueur augmente, la résistance d’un fil conducteur augmente.

Exercice n° 13 page 122

- L’intensité du courant dans la photorésistance diminue car la DEL s’éteint.

- Une photorésistance est sensible à la lumière.

Exercice n° 14 page 122

L’intensité du courant dans un circuit série ne dépend pas de la place d’un dipôle « résistance ».

Exercice n° 15 page 122

C’est bien sur Fanny qui a raison.

Exercice n° 16 page 122

Exercice résolu.

Exercice n° 17 page 123

  - La lampe brille le plus dans le cas n° 3.

  - La lampe brille le moins dans le cas n° 2.

  - La lampe brille autant dans les cas n° 1 et n° 4.

Exercice n° 18 page 123

- Dans le cas 1, c’est la diode du bas qui brille. Dans le cas 2, c’est la diode du haut qui brille.

- Quand on passe du montage 1 au montage 2, l’ordre des dipôles change.

- L’intensité ne dépend pas de la place d’un dipôle « résistance »

Exercice n° 19 page 123

- Si on inverse l’ordre du dipôle « résistance » et du moteur, celui-ci ne tournera pas plus vite.

- Si on enlève le dipôle « résistance » du circuit, le moteur va tourner plus vite car l’intensité sera plus grande.