LA LOI D’OHM

CORRIGES DES EXERCICES

Exercice n° 1 page 132

Exercice n° 2 page 132

Le montage qui permet de tracer la caractéristique du dipôle « résistance » est le n° 2 car on utilise un générateur à tension variable.

Exercice n° 3 page 132

3 : 0,065 = 46,15 qui est le coefficient de proportionnalité.

I = 0,097 A donc U = R x I = 46,15 x 0,097 = 4,47 V

Exercice n° 4 page 132

Exercice n° 5 page 132

U = R x I donc I = U : R

I = 6 : 100 = 0,06 A

Exercice n° 6 page 132

- ohm

- ohmique

- caractéristique

Exercice n° 7 page 132

- La tension U aux bornes d’un dipôle ohmique est proportionnelle à l’intensité I du courant dans le dipôle.

- La relation mathématique est : U = R x I

- U : tension aux bornes du dipôle ohmique

R : résistance du dipôle ohmique

I  : intensité du courant dans le dipôle ohmique

- U en volt (V), R en ohm (Ω) et I en ampère (A)

Exercice n° 8 page 132

- La loi illustrée par ce timbre est la loi d’Ohm.

- Voir sur Internet.

- R = 27.104 Ω.

Exercice n° 9 page 133

Exercice résolu.

Exercice n° 10 page 133

a) R = 33 Ω, U = 4 V, I = ?   U = R . I donc I = U : R donc I = 4 : 33 = 0,12 A

b) U = 6 V, I = 50 mA = 0,05 A, R = ?  U =R.I donc R = U : I = 6 : 0,05 = 120 Ω

c) R = 47 Ω, I = 95 mA = 0,095 A, U = ?   U = R.I donc U = 47 x 0,095 = 4,4 V

Exercice n° 11 page 133

Exercice n° 12 page 133

  - U : I = 33

  - C’est la même valeur.

  - Le quotient U/I correspond à la valeur de la résistance en ohm (Ω)

Exercice n° 13 page 133

- L’intensité du courant dans le dipôle résistance est aussi 20 mA. (Rappel : loi de l’intensité dans un circuit en série)

- La tension aux bornes du dipôle résistance est : U = 6 – 1,7 = 4,3 V (Rappel : loi de la tension dans un circuit en série)

- U = R.I donc R = U : I = 4,3 : 0,020 = 215 Ω

Exercice n° 14 page 133

Résistance du corps humain non mouillé : R = U : I donc R = 50 : 0,010 = 5000 Ω ou 5 kΩ.

Tension limite admise mouillé : U = R.I donc U = 2500 x 0,010 = 25 V

Exercice n° 15 page 133

L’intensité maximale supportée par ce dipôle ohmique est :

R = 100 Ω, U = 5 V, I = ?  U = R.I donc I = U : R donc I = 0,05 A ou 50 mA.

Exercice n° 16 page 134

- Ces représentations graphiques sont des caractéristiques car l’intensité I est en abscisse et la tension U est en ordonnée.

- La caractéristique d’un dipôle ohmique est la 1 car c’est une droite qui passe par l’origine.

Exercice n° 17 page 134

a)

b) La caractéristique est une droite passant par l’origine donc tension et intensité sont proportionnelles.

- Le dipôle étudié est donc un dipôle ohmique.

- R = U : I donc R = 220 Ω.

Exercice n° 18 page 134

- La caractéristique est une droite passant par l’origine donc le dipôle étudié est un dipôle ohmique.

- Voir le cours.

- U = R.I donc R = U : I donc R = 5 : 0,15 = 33 Ω.

Exercice n° 19 page 134

- Ces représentations graphiques sont des caractéristiques.

- Le dipôle ohmique qui a la plus grande résistance est la résistance R1 car la droite est plus pentue.

- Pour R1 : R1 = U : I donc R1 = 20 : 0,2 = 100 Ω

Pour R2 : R2 = U : I donc R2 = 15 : 0,3 = 50 Ω.

Exercice n° 20 page 134

a)

b) Cette caractéristique est celle d’un dipôle ohmique car c’est une droite passant par l’origine.

c) U = R.I donc R = U : I donc R = 1 : 0.030 = 33 Ω.

d) Voir schéma du cours.

Exercice n° 21 page 135

- La pile n’est pas un dipôle ohmique car sa caractéristique n’est pas une droite qui passe par l’origine.

- Les intensités des courants dans la pile et dans le dipôle ohmique sont identiques. I = 0,3 A.

- U = 3,6 V

- U = R.I donc R = U : I donc R = 3,6 : 0,3 = 12 Ω.