Structure de base d’un ordinateur

1-Définition de l’ordinateur

L’ordinateur est un appareil électronique programmable qui traite automatiquement les informations. Il est constitué de l’unité centrale et des périphériques.

2- Schéma fonctionnel d’un ordinateur

3-Unité centrale (Boitier)

L’unité centrale est un boîtier métallique accueillant les éléments internes de l'ordinateur.

3-1-L’unité Centrale de traitement (Central Processing Unit) CPU

L’unité Centrale de traitement ou le microprocesseur est le cerveau de l’ordinateur. Elle est constituée de :

- L’unité de calcul : permet d’effectuer les opérations arithmétiques (addition, multiplication, division, soustraction) et les opérations logique (la comparaison, et, ou)

- L’unité de commande : permet de contrôler, gérer et organiser les travaux réalisés par le

CPU.

Le microprocesseur est caractérisé par :

- Sa marque (Intel (Pentium, celeron, Core 2 duo), AMD (athlon, duron,….)

- Sa fréquence (vitesse) en Hz (nombre d’opérations que le microprocesseur peut effectuer en seconde).

Exemple :

- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8GHz

- AMD AthlonXP 1,4 GHz

3-2-Mémoire

La mémoire est un organe qui permet d’enregistrer, de stocker et de restituer les informations.

On distingue deux types :

- RAM (Random Access Mémory) : est une mémoire vive, accessible en lecture et en écriture, sert à stocker temporairement les informations, elle dite volatile parce que elle perd son contenu dés qu’elle est hors tension, elle se présente sous forme de petites barrettes.

Exemple : SDRAM, RAMBUS, DDR-RAM,…

RAMBUS					DDR

- ROM (Read Only Mémory) : est une mémoire morte, permanente, accessible seulement en lecture, Elle contient les programmes de constructeur (bios) nécessaires au démarrage de l’ordinateur.

Remarque

La mémoire est caractérisée par sa capacité, elle est mesurée en octet .

Généralités sur le codage de l’information :

Les informations traitées par l’ordinateur sont de différents types (image, texte ; son….), mais elles sont toujours représentées sous forme binaire.

L’information élémentaire, dans un système binaire est le « Bit » (Binary Digit) ; un bit ne peut prendre que deux états distincts (0ou1).

Généralement, l’ordinateur manipule l’information sous forme d’un groupement de bits. Un groupement de huit bits est nommé « Octet »; le tableau suivant indique les unités de mesure d’une quantité d’informations binaires :

1 Kilo-octet = 1024 octets

1Méga-octet =1024 Ko

1Giga-octet = 1024Mo

1Téra- octet= 1024Go

Exercice 1

80 Go = ………Mo

30 Go =  ……...To

4    Octets= ……..Bits

220Mo = ………Ko

Exercice 2:

Convertir les nombres suivants :

a-   (215)10 = (………………….) 2

b-    (177)10 = (.........................) 2

c-    (11011)2 = (……..…) 10

d-    (100101101)2 = (.............) 10

3-3-La carte mère

La carte mère est la carte principale de l’ordinateur. Tous les autres composants sont y copnnectés (microprocesseur, RAM, des disques durs, cartes d’extension, périphériques…).

3-4-Cartes d’extension

Les cartes d’extensions servent à étendre les fonctionnalités et les performances de l'ordinateur.

Exemple : Carte satellite -carte TV - carte réseau- carte graphiques- carte son…

| Carte réseau | Carte TV |
| --- | --- |

4-Les périphériques

4-1-Les périphériques d’entrée

Ces organes permettent d’envoyer les informations à l’unité centrale.

Exemples :

| …………………. | ……………………. | ………………… | ………. |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………… | ………………………….. | ………… | ……………. |

4-2-Les périphériques de sortie

Ces périphériques permettent de restituer (de faire sortir) les informations sortant de l’unité centrale.

Exemple :

| ………………….. | ……………… | ………………… |
| --- | --- | --- |

4-3 - Les périphériques d’entrée/ sortie

Ces périphériques permettent d’entrer et de sortir les informations.

Exemple:

| ………………… | ……………………. | ……………….. | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |

4- 4-Les périphériques de stockage

Ces périphériques permettent de stocker et de conserver les informations.

Exemple :

| …….…………. | …………… ;.….. | ………….. | …………. |
| --- | --- | --- | --- |

5-Les connecteurs (port) de connexion

| Connecteurs | PS/2 | USB | Parallèle | VGA | Audio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Périphériques | Clavier Souris | -Webcam -Clavier -Souris -Appareil photo -Imprimante -Clé USB | Imprimante | -Ecran -Vidéo projecteur | -Hautparleurs -Microphone -Casque |

# Text boxes

Mémoire centrale

Périphérique de sortie

Périphérique d’entrée

Unité centrale de traitement

Périphérique de stockage

1-Connecteur de microprocesseur

2-Connecteur de la mémoire RAM

3-Connecteur des cartes d’extensions PCI

4-Connecteur de carte graphique AVG

5- La mémoire ROM (la puce de bios)

6-La pile

7-Connecteur de disque dur et de lecteur CD et DVD

8- Ports de connexion