## Slide 1: Introduction aux Réseaux Informatiques
Architecture, Topologie et Protocoles
Elaboré par : SAFYEDDINE OUKILI 2/2

## Slide 2: I. Qu’est-ce qu’un réseau ?
Définition
Topologie
Type de réseau
Architecture Client/Serveur
Architecture Poste à poste (Peer2Peer)

## Slide 3: II. Protocoles
Définition
Protocole TCP
Protocole IP
Modèle de base TCP/IP
Protocole UDP
Exemple d’autres protocoles : Icmp, Http, Ftp, Ed2K

## Slide 4: I. Qu’est-ce qu’un Réseau ?

## Slide 5: I.1 Définition d’un réseau
Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres.
Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.
Exemple de réseau :
Réseau de transport : Transport de personnes (trains, bus, taxi)
Réseau téléphonique : Transport de la voix de téléphone à téléphone
Réseau de neurones : Cellules reliées entre elles
Réseau de malfaiteurs : Ensemble d'escrocs qui sont en contact les uns avec les autres.
Réseau informatique : Ensemble d'ordinateurs reliés entre eux pour échanger des données numériques (des 0 ou des 1)

## Slide 6: Questions pour décrire un réseau
Pour décrire un réseau, il faut répondre aux questions suivantes :
Que transporte le réseau ?
Qui assure le transport ?
Comment le transporte-il ?
Exemple pour le « réseau informatique » :
Que transporte le réseau ?
> Des informations (octets sous forme de fichiers)
Qui assure le transport ?
> Support physique (cuivre, fibre optique, onde radio)
Comment le transporte-il ?
> En utilisant des protocoles de communication.

## Slide 7: I.2 Topologie d’un réseau informatique
Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel (câblage, cartes réseau, ainsi que d'autres équipements permettant d'assurer la bonne circulation des données).
L'arrangement physique de ces éléments est appelé topologie physique. Il en existe trois:
La topologie en bus
La topologie en étoile
La topologie en anneau

## Slide 8: I.2.1 Topologie en BUS
Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxiaux.
Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.
Facile à mettre en oeuvre
Fonctionne facilement (tout est relatif)
Vulnérable aux pannes (Une connexion défectueuse entraîne la panne de l’ensemble du réseau)

## Slide 9: I.2.2 Topologie en ETOILE
Les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé switch ou commutateur.
Un câble à paires torsadées Droit est utilisé pour la connexion Ordinateur <-> Switch
Moins vulnérable car on peut retirer une des connexions du concentrateur sans pour autant paralyser le reste du réseau.

## Slide 10: I.2.3 Topologie en ANNEAU
Les ordinateurs communiquent chacun à leur tour.
Chacun d'entre-eux va "avoir la parole" successivement.
Ils sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va donner successivement "la parole" à chacun d'entre-eux

## Slide 11: Topologie en ANNEAU
S2
S3
S1
S4
MAU

## Slide 12: I.3 Types de réseaux
On distingue différents types de réseaux (privés) selon :
Taille (en terme de nombre de machines)
Vitesse de transfert des données
Etendue géographique
Les réseaux privés sont des réseaux appartenant à une même organisation. On fait généralement trois catégories de réseaux:
Local Area Network (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)

## Slide 13: I.3.1 Local Area Network ou LAN
Ce terme désigne les réseaux « locaux » qui se caractérisent par :
Même organisation
Petite aire géographique
Même technologie
Exemples :
Réseau local du lycée
Réseau local de la famille
Réseau local au sein d’une PME
Réseau local type « Gamers Arena »

## Slide 14: Local Area Network ou LAN
Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple.
Caractéristiques :
Vitesse de transmission : 10 mbps à 1000 mbps
Nombre de stations : 2 à 1000 machines
Aire géographique : 4m2 à 400m2 (variable)
Topologie : Bus, Etoile, Anneau
Technologies : câbles à paires torsadées, WiFi, CPL

## Slide 15: I.3.2 Metropolitan Area Network ou MAN
Les MAN (Metropolitan Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches à des débits importants.
Un MAN permet à deux noeuds distants de communiquer comme s’ils faisaient partie d'un même réseau local.
Exemples :
MAN de la région de Trappes
MAN de Lyon
MAN des Universités de Toulouse

## Slide 16: Metropolitan Area Network ou MAN
Caractéristiques :
Vitesse de transmission entre LAN : > 100 mbps
Nombre de stations : > 1000 machines
Aire géographique : 1 à 100 km2 (variable)
Topologie : Bus, Etoile en général

## Slide 17: I.3.3 Wide Area Network ou WAN
Les WAN (Wide Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement éloignés à des débits faibles.
Des dispositifs permettent de « choisir » la meilleur route possible pour acheminer les informations le plus vite possible.
Exemple :
Internet est le WAN le plus connu

## Slide 18: Wide Area Network ou WAN
Caractéristiques :
Vitesse de transmission entre stations :
56kbps à 100 Mbps
Nombre de stations : > 1 000 000 machines
Aire géographique : Toute la surface de la Terre
Topologie : Bus, Etoile en général
Technologie : Câble téléphonique, fibre optique

## Slide 19: I.4 Architecture Client/Serveur
Chaque machine du réseau (client) contacte une autre machine (serveur) qui lui fournit les informations, les fichiers, les services dont elle a besoin.

## Slide 20: I.5 Architecture Poste à Poste (peer2peer)
Chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources.
Dans cet exemple, le PC2 peut partager son imprimante avec les autres stations.
Le PC3 peut aussi fournir, aux autres stations, des fichiers ou une connexion Internet.

## Slide 21: II. Qu’est-ce qu’un protocole ?

## Slide 22: II.1 Définition d’un protocole
Les hommes ont imaginer de mettre en réseau les ordinateurs pour communiquer, échanger des données.
Il a donc fallu mettre au point des liaisons physiques entre les ordinateurs pour que l'information puisse circuler, mais aussi un langage de communication pour qu'il puisse y avoir un réel échange, on a décidé de nommer ces langages : protocoles.
Il en existe plusieurs, exactement comme ils existe plusieurs langues sur la Terre.

## Slide 23: Définition d’un protocole
Définition : Ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.
Exemple :
Un réseau de malfaiteurs va communiquer avec son propre « vocabulaire ».
Les différents malfaiteurs échangent leurs « produits » (drogues, objets volés, informations) dans des lieux « sécurisés » et avec leurs propres « règles ».
Ce protocole de communication doit être connu des 2 malfaiteurs pour pouvoir réaliser des échanges.

## Slide 24: II.2 Protocole TCP : Transmission Control Protocol
TCP est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire qu'il permet à deux machines qui communiquent de contrôler l'état de la transmission.
Les caractéristiques principales du protocole TCP sont les suivantes:
TCP permet de remettre en ordre les datagrammes en provenance du protocole IP
TCP permet de vérifier le flot de données afin d'éviter une saturation du réseau
TCP permet de formater les données en segments de longueur variable afin de les "remettre" au protocole IP
TCP permet de multiplexer les données, c'est-à-dire de faire circuler simultanément des informations provenant de sources (applications par exemple) distinctes sur une même ligne
TCP permet enfin l'initialisation et la fin d'une communication de manière courtoise

## Slide 25: II.3 Protocole IP : Internet Protocol
C'est un des protocoles les plus importants d'Internet (ou des réseaux locaux) car il permet l'élaboration et le transport des datagrammes IP (les paquets de données), sans toutefois en assurer la "livraison".
En réalité le protocole IP traite les datagrammes IP indépendamment les uns des autres en définissant leur représentation, leur routage et leur expédition.

## Slide 26: Protocole IP : Internet Protocol
Le protocole IP détermine le destinataire du message grâce à 3 champs:
Le champ adresse IP : Adresse de la machine.
Le champ masque de sous-réseau : Un masque de sous-réseau permet au protocole IP de déterminer la partie de l'adresse IP qui concerne le réseau.
Le champ passerelle par défaut : Permet au protocole IP de savoir à quelle machine remettre le datagramme si jamais la machine de destination n'est pas sur le réseau local.

## Slide 27: II.3.1 Adresses IP
Les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole TCP/IP qui utilise des numéros de 32 bits, que l'on écrit sous forme de 4 numéros allant de 0 à 255 (4 fois 8 bits).
On les note donc sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx où chaque xxx représente un entier de 0 à 255.
Ces numéros servent aux ordinateurs du réseau pour se reconnaître, ainsi, il ne doit pas exister deux ordinateurs sur le même réseau ayant la même adresse IP.
Exemple : 192.168.0.1, 62.12.15.230 ou 2.2.5.254

## Slide 28: Adresses IP
On distingue en fait deux parties dans l'adresse IP:
Une partie des nombres à gauche désigne le réseau (on l'appelle netID)
Les nombres de droite désignent les ordinateurs de ce réseau (on l'appelle host-ID)
Prenons un exemple:
Internet est représenté ci-dessus par deux petits réseaux.
Réseau de gauche : 194.28.12.
Il contient alors les ordinateurs suivants: 194.28.12.1 à 194.28.12.4
Réseau de droite : 178.12.77.
Il contient les ordinateurs suivants: 178.12.77.1 à 178.12.77.6

## Slide 29: Adresses IP
Imaginons un gros réseau noté 58.24 :
On donnera généralement aux ordinateurs reliés à lui les adresses IP allant de 58.24.0.1 à 58.24.255.254.
Il s'agit donc d'attribuer les numéros de telle façon qu'il y ait une organisation dans la hiérarchie des ordinateurs et des serveurs...
Ainsi, plus le nombre de bits réservé au réseau est petit, plus celui-ci peut contenir d'ordinateurs.
Réseau noté 102. :
L’adresse IP sera comprise entre 102.0.0.1 à 102.255.255.254
Soit 256 x 256 x 256 - 2=16 777 214 possibilités
Réseau noté 194.26. :
L’adresse IP sera comprise entre 194.26.0.1 et 194.26.255.254
Soit 256 x 256 - 2=65 534 possibilités
C'est la notion de classe.

## Slide 30: Adresses IP : Adresses particulières
Si host-id est constitué uniquement de 0 alors l’adresse IP correspond à l’adresse du réseau.
Exemple : 192.200.0.0 adresse du réseau 192.200.
Si host-id est constitué uniquement de 1 alors l’adresse IP correspond à TOUTES les machines du réseau.
Exemple : 10.255.255.255 est l’adresse de toutes les machine du réseau 10.
L’adresse 127.0.0.1 désigne l’adresse de la machine locale.

## Slide 31: Adresses IP : Les classes
Les adresses IP sont donc réparties en classes, c'est-à-dire selon le nombre d'octets qui représente le réseau.
Classe A : le réseau est représenté par 8 bits
Classe B : le réseau est représenté par 16 bits
Classe C : le réseau est représenté par 24 bits
C’est l’adresse IP mais aussi le masque de sous-réseau qui va définir la classe.

## Slide 32: Adresses IP : Classe A
Une adresse IP de classe A, en binaire, ressemble à ceci:
0xxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx
Réseau.Ordinateur
Adresses réseaux :
De 1.0.0.0 à 126.0.0.0 => 126 réseaux possibles
(restriction : le réseau 0.x.x.x est interdit)
Adresses IP disponible par réseaux :
De X.0.0.1 à X.255.255.254 => (256 x 256 x 256) - 2= 16 777 214 IP dispo
(1<X<126)
Masque de sous-réseau :
1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000
255. 0. 0. 0

## Slide 33: Adresses IP : Classe B
Une adresse IP de classe B, en binaire, ressemble à ceci:
10xx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx
Réseau.Ordinateur
Adresses réseaux :
De 128.0.0.0 à 191.255.0.0 => 16 384 réseaux possibles
Adresses IP disponible par réseaux :
De X.Y.0.1 à X.Y.255.254 => (256x256)-2= 65 534 IP dispo
(128<X<191 et 0<Y<255)
Masque de sous-réseau :
1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000
255. 255. 0. 0

## Slide 34: Adresses IP : Classe C
Une adresse IP de classe B, en binaire, ressemble à ceci:
110x xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx
Réseau.Ordinateur
Adresses réseaux :
De 192.0.0.0 à 223.255.255.0 => 2 097 152 réseaux possibles
Adresses IP disponible par réseaux :
De X.Y.Z.1 à X.Y.Z.254 => 254 IP dispo
(192<X<223 , 0<Y<255 et 0<Z<255)
Masque de sous-réseau :
1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000
255. 255. 255. 0

## Slide 35: Adresses IP Privées
INTERNIC est une organisation qui alloue des adresses IP aux fournisseur d’accès (Orange ou Free) ou aux entreprises.
INTERNIC a réservé une poignée d'adresses dans chaque classe pour permettre d'affecter une adresse IP aux ordinateurs d'un réseau local relié à Internet sans risquer de créer de conflits d'adresses IP sur le réseau.
Il s'agit des adresses suivantes:
Classe A : 10.0.0.1 à 10.255.255.254
Classe B : 172.16.0.1 à 172.31.255.254
Classe C : 192.168.0.1 à 192.168.255.254
Ce sont les adresses que vous devez utilisez dans un cadre privé (chez vous, dans une entreprise). Tous les routeurs du monde ignore ces IP.

## Slide 36: Adresses IP : Résumé
IP Publiques
Classe Nombre de réseaux possibles Nombre d'ordinateurs maxi sur chacun
A 126 16 777214
B 16384 65 534
C 2097153 254
IP Privées
Classe Nombre de réseaux possibles Nombre d'ordinateurs maxi sur chacun
A 1 16 777 214
B 16 65 534
C 256 254
Classe | A | B | C
IP Mini | 1.0.0.1 | 128.0.0.1 | 192.0.0.1
IP Maxi | 126.255.255.254 | 191.255.255.254 | 223.255.255.254
Masque | 255.0.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.255.0
Classe | A | B | C
IP Mini | 10.0.0.1 | 172.16.0.1 | 192.168.0.1
IP Maxi | 10.255.255.254 | 172.31.255.254 | 192.168.255.254
Masque | 255.0.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.255.0
IP Publiques
IP Privées