### Utiliser correctement la loupe binoculaire

Critères évalués et conseils d’utilisation

## Critères évalués

| Utiliser la loupe binoculaire | Réglages illustrés sur la fiche contenant les photographies |
| --- | --- |
| Éclairage – Choix de la couleur de la platine | Éclaire Couleur de la platine |
| Mise au point et grossissement adapté | Mise au point Grossissement Hauteur de la loupe |
| Centrage de l’objet et fixation éventuelle par les valets | Centrer l’objet |

## Réglages à effectuer

- Choisissez la couleur de la platine adaptée à l’objet étudié et réglez l’éclairage. Faites plusieurs essais.

- Réalisez la mise au point avec la vis de la crémaillère. Il est peut-être nécessaire de modifier la hauteur de la loupe sur la potence.

- Choisissez le grossissement le mieux adapté à l’objet étudié. Faites plusieurs essais.

- Centrez correctement l’objet étudié dans le champ de vision et fixez-le éventuellement avec les valets.

## Problèmes courants et solutions proposées

| Problèmes rencontrés | Solutions proposées |
| --- | --- |
| Je n’arrive pas à faire la mise au point | Réglez la hauteur de la loupe sur la potence |
| L’objet observé est dédoublé ou à moitié caché | Tournez la bague de sélection du grossissement jusqu’au « clic » qui signale son bon enclenchement |
| Je n’arrive pas à éclairer l’objet par en dessous | Vérifiez que la platine choisie est translucide |
| L’objet observé est peu visible sur la platine | Changez la couleur du fond de la platine |
| Comment calculer le grossissement de l’observation ? | Il suffit de multiplier le grossissement de l’oculaire par celui de l’objectif : généralement (10(2) ou (10(4) Voir la légende de la fiche illustrée de photographies |

# Text boxes

# Hauteur de la loupe

Utilisez la vis de la potence pour ajuster la hauteur de la loupe à la taille de l’objet observé

# Grossissement

Sélectionnez un grossissement adapté à l’objet observé en tournant la bague de l’objectif

# Éclairage

Utilisez le bouton situé près de la potence pour éclairer l’objet par-dessus ou par-dessous

# Mise au point

Utilisez les vis situées de chaque coté de la potence

# Couleur de la platine

Choisissez la couleur de la platine (translucide, blanche, noire) adaptée à l’objet observé

#### Platine

translucide

# Centrer l’objet

Placez l’objet au centre du champ de vision et fixez-le éventuellement avec les valets

#### Lampe

#### du haut

#### Valet

#### Bague de sélection

#### Grossissement de l’objectif

Vis  pour la

mise au point

oculaire

#### Vis de la

#### potence

#### Potence

#### Loupe vue

de face